PERCOBAAN GENERATOR AC (L1)

- Tujuan percobaan

Setelah melaksanakan percobaan generator AC, mahasiswa diharapkan dapat :

  - Menuliskan prinsip generator

  - Set-up dan menggambarkan disain generator

  - Menunjukkan hubungan kecepatan putar dengan tegangan yang dihasilkan secara grafik

# Dasar Teori

Ruang disekitar bahan yang bersifat magnet atau disekitar sebuah penghantar yang mengangkut arus sebagai tempat medan magnet. Vektor magnet dasar B dapat dinyatakan dengan garis-garis induksi. Induksi elektromagnetik dapat terjadi oleh gerakan relatif konduktor terhadap medan magnet tetap.

TR.1. Gambarkan garis-garis induksi (medan magnet) yang arahnya menjauhi muka kita atau menuju muka buku.

TR.2. Jelaskan apa yang akan terjadi jika ada simpal kawat bergerak dalam medan magnet uniform (B) dengan kecepatan v ?

TR.3. Rumuskan secara matematis pernyataan dari soal TR.2. !

## Metode Percobaan

## A.   Alat-alat yang digunakan

  - Bingkai Panel lengkap dengan unit dasar mesin.

  - Unit Pemutar

  - Dua keping kutub magnet lengkap dengan dua magnet permanen

  - Dua kutub rotor, tiga kutub rotor, 12 kutub rotor.

  - Brush Holder lengkap dengan karbon dan kabel penghubung

  - Delta star lengkap dengan lampu 6V

  - Dua multimeter

  - Tachometer

  - Karet Penghubung

  - Power Supply rendah

  - Starter

### B. Prosedur Percobaan

Mulailah dengan set-up Generator

Praktikum ini dilakukandenganlangkah-langkah sebagai berikut:

1.Jika alat no. 3 dipasang pada unit dasar mesin saling berhadapan, gambarkan   garis-garis medan magnetnya.

2. Dengan memasang  rotor 2 kutub pada tengah-tengah unit dasar mesin dan menghubungkan ke unit pemutar dengan karet penghubung (9), perkirakan ke arah mana kutub-kutub rotor tersebut akan berputar.

3. Pasang Brush Holder (5) pada ujung tengah kutub rotor dan dikunci pemutarnya. Hubungkan brush holder dengan multimeter menggunakan kabel.

4. Apa yang anda lakukan untuk menunjukkan bahwa hasil generator bisa dipakai sebagai penerangan ?

5. Tunjukkan set up generator anda pada asisten !

6. Jika sudah benar, on-kan unit pemutar ke kanan knopnya dengan perlahan. Apa yang terjadi ? perhatikan pada Voltmeter dan Amperemeter dengan memilih hubungan bolak-balik.

7. Dengan seijin asisten,  mulailah mengambil data perubahan kecepatan dan Voltase serta  perubahan kecepatan dan arus (dengan memutar knop unit pemutar kekanan secara perlahan), untuk :

a. 2 kutub rotor

| Kecepatan Putar (() | Tegangan (V) | Arus (I) |
| --- | --- | --- |
| (rpm) | (Volt) | (Ampere) |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4 |  |  |
| 5. |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

b. 3 kutub rotor

c. 12 kutub rotor

##### Buku Acuan

“Electrical Machine Teaching Models”  TPS 2.5. Leybold Didactic GMBH

Serway, R. “Physics for scientist & Engineers With Modern Physics” , James Madison University Harrison burg, Virginia, 1989 Bab 31 hal 879.

Resnick & Haliday, “ Fisika Jilid 2 ” (terjemahan) Bab 35 hal 339.