HUKUM AMPERE (L5)

### Tujuan

  - Mengamati dan menghitung gaya tolak-menolak dan tarik menarik antara dua buah konduktor yang dialiri arus listrik.

  - Menghitung harga (0 .

- Dasar Teori.

Jika ada dua buah penghantar sejajar yang panjang, terpisah sejauh d dan masing-masing dialiri arus arus listrik sebesar I1 dan I2 seperti terlihat di Gambar 1, maka kedua penghantar itu akan tarik-menarik atau tolak-menolak. Kenyataan eksperimen semacam itu diperhatikan pertama kali oleh Ampere.

Menurut Hukum Biot-Savart, harga medan magnet B di sekitar ( pada jarak d ) penghantar panjang, lurus dan berarus I adalah :

………………………………………………………………..(1)

di mana (0 = 4( x 10-7 T.m/A

Dengan demikian, di Gambar 1 tersebut, harga B1 di penghantar kedua karena penghantar pertama adalah :

……………………………………………………………….(2)

Karena di penghantar kedua ada arus listrik I2, maka penghantar kedua akan terkena gaya F2 sebesar :

……………………………………………….(3)

Dengan cara yang sama dapat dirumuskan gaya F1 yang bekerja pada penghantar pertama karena penghantar kedua, yaitu :

……………………………………………….(4)

Dengan adanya gaya F1 dan F2 tersebut, kedua penghantar akan dapat tarik-menarik atau tolak-menolak.

TR

- Dengan memakai kaidah tangan kanan, tentukan ke mana arah B dan F pada persamaan  (3) dan (4) ?

- Jika arus pada kedua penghantar searah, apakah kedua penghantar akan tarik-menarik atau tolak menolak ? Bagaimana jika arusnya berlawanan arah ?

III.   Metode Eksperimen

#### Alat dan Bahan

#### Prosedur Percobaan

  - PERHATIAN : Dilarang keras menarik atau mendorong ke atas atau ke bawah Sensor Gaya. Alat ini sangat sensitif.

  - Arus listrik maksimum yang diijinkan untuk digunakan adalah 8 A untuk pemakaian terus menerus selama maksimum 10 menit.

  - Aturlah posisi penghantar bagian atas dan bawah sehingga jarak antara keduanya berharga tertentu. Mintalah persetujuan asisten praktikum sebelum saudara melakukan langkah selanjutnya.

  - Hidupkan unit pengukur gaya dan sumber arus. Tekan tombol RES.

  - Atur agar arus yang melalui penghantar sebesar 1 A. Tekan tombol RES dan catat angka yang terpampang di unit pengukur gaya.

  - Ulangi langkah no. 5 untuk arus yang berbeda-beda.

  - Atur agar arus yang mengalir melalui penghantar berharga tertentu dan tunggu sekitar lima menit. Mintalah persetujuan asisten praktikum sebelum saudara melakukan langkah selanjutnya.

  - Ulangi langkah 4-6 untuk jarak antar penghantar yang berbeda-beda.

  - Dengan menganggap harga I1 = I2, cari dan buatlah grafik hubungan antara B - I dan B - d yang sesuai yang dapat membuktikan persamaan (3) atau (4) di atas ! Beri komentar hasil Anda !

  - Ukur harga L, dan carilah harga (0 dari grafik langkah 9 di atas !

## IV. Pustaka

- Serway, R.A, Physics for Scientists and Engineers, Volume I, Saunders Golden Sunburst Series

- Giancoli, C. Douglas,  Physics, Prentice Hall

# Text boxes

I1

I2

d

Gambar 1