HUKUM OHM

I. Tujuan

Setelah melakukan percobaan, mahasiswa diharapkan mampu :

- Memperagakan pengukuran tegangan listrik.

- Memperagakan pengukuran arus listrik.

- Menginterpretasikan grafik tegangan dan arus.

- Menentukan besar hambatan suatu penghantar.

II. Dasar Teori

Kuat arus lsitrik yang mengalir dalam suatu penghantar ( hambatan ) besarnya sebanding dengan beda potensial (tegangan) antara ujung-ujung penghantar tersebut. Pernyataan tersebut dapat dituliskan :

Jika kesebandingan tersebut dijadikan persamaan, dapat dituliskan :

Atau	 ( hukum Ohm )

Dimana 	I = Kuat arus yang mengalir dalam penghantar ( Ampere )

R = Tahanan atau hambatan ( Ohm )

V = Beda potensial ( tegangan ) kedua ujung penghantar ( Volt )

III. Metode Eksperimen

A. Alat dan Bahan

1. Catu Daya

2. Volt meter

3. Amperemeter

4. Resistor

5. Lampu

6. Kabel pengubung

7. Panel hambatan ( PCB )

B. Prosedur Percobaan

# Set percobaan

Kuat arus tetap

- Pasanglah rangkaian listriknya seperti gambar diatas dan beritahukan kepada Assisten lebih dahulu untuk diperiksa sebelum rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan.

- Setelah diperiksa, aturlah saklar dalam posisi terhubung ( ON )

- Atur potensio pada catu daya sehingga Amperemeter menunjukkan pada Angka tertentu ( I1), catatlah penujukkan pada Amperemeter dan Volmeter serta besarnya resistor yang digunakan

- Ulangi langkah 2-3 dengan mengganti resistor.

- Dengan mengubah nilai Arus  menjadi (I2) lakukan langkah 2-4.

- Ulangi hingga 5 variasi Arus.

Hambatan tetap.

- Pasanglah rangkaian listriknya seperti gambar diatas dan beritahukan kepada Assisten lebih dahulu untuk diperiksa sebelum rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan.

- Setelah diperiksa, aturlah saklar dalam posisi terhubung ( ON )

- Atur ujung Voltmeter pada hambatan dengan nilai tertentu ( R1) dan catatlah besarnya arus dan tegangan.

- Pada resistor yang sama Anda ulangi untuk Voltase yang berbeda-beda.

- Ulangi langkah 2-4 dengan mengganti resistor (R2).

- Ulangi hingga 5 variasi Hambatan.

V.  Tabulasi Data

# Kuat Arus tetap.

| No | I1=... A | I2=...A | I3=...A | I4=...A | I5=...A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | V | R | V | R | V | R | V | R | V |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Hambatan Tetap

| No | R1=... Ω | R2=... Ω | R3=... Ω | R4=... Ω | R5=... Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | V | I | V | I | V | I | V | I | V |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Tugas

- Buatlah grafik hubungan antara kuat arus ( sebagai absis ) dan tegangan ( sebagai ordinat ) dari data yang telah anda peroleh.

- Tentukan besarnya hambatan berdasarkan grafik yang telah Anda buat.

- Tentukan niali hambatan berdasarkan hukum Ohm.

- Bandingkan nilai hambatan hasil perhitungan dari grafik, berdasarkan Hukum Ohm dan pengukuran langsung. Lakukan pembahasan dan Ambil kesimpulan.

# VI. Daftar Pustaka

- Johanes ( 1978) Listrik dan Magnet, Jakarta, PN Balai Pustaka

- Halliday dan Resnick ( 1984), Fisika jilid II, Erlangga, Jakarta.

- Depdikbud ( 1977( Energi Gelombang dan Medan II : Balai Pustaka

# Text boxes

PCB